http://evm.wallst.ru

#### ADialer - 01

Руководство пользователя v.1.01

г.Челябинск, 2002 г.

Введение.

“ADialer” представляет собой охранный прибор с автоматическим телефонным номеронабирателем.

Охранная часть включает в себя три входа для подключения шлейфов, тревожную кнопку на передней панели, выводы реле для подключения приборов внешнего оповещения, выводы для подключения выносного светодиода.

Номеронабиратель может работать в пульсовом или тоновом режиме, имеет  энергонезависимую память для записи голосовых сообщений, а также режим тонового донабора, для оповещения на пейджер.

Прибор может работать как автономно, так и в составе охранной панели (см. Панель/Автономно).

Автономная работа.

Режим ожидания.

В автономно режиме, при включении питания прибор находится в режиме ожидания, на индикаторе в первом разряде горит «S», остальные отображают состояние шлейфов:

# S. - - -

|     |    |_______ третий шлейф

|     |__________ второй шлейф

|_____________ первый шлейф

горящий средний сегмент		-	шлейф  в норме

мигающий нижний сегмент		-	шлейф замкнут

мигающий верхний сегмент		-	шлейф разорван

Выносной светодиод погашен, контакты реле местного оповещения разомкнуты.

Из режима ожидания, можно войти в режим программирования (см. Программирование) или поставить прибор на охрану (см. Постановка на охрану)

Постановка на охрану.

Постановка на охрану производиться нажатием F4 (Guard).

В приборе предусмотрена программируемая задержка на уход (см. Задержка).

После нажатия F4 прибор начнёт отсчёт времени задержки. В течении этого времени, в первом разряде индикатора мигает «G», остальные разряды отображают состояние шлейфов.

# G. - - -

|     |    |_______ третий шлейф

|     |__________ второй шлейф

|_____________ первый шлейф

горящий средний сегмент		-	шлейф  в норме

мигающий нижний сегмент		-	шлейф замкнут

мигающий верхний сегмент		-	шлейф разорван

Выносной светодиод мигает, если хотя бы один из шлейфов нарушен или потушен, если все шлейфы в норме.

Охрана.

По истечению времени задержки, прибор встанет под охрану.

В первом разряде «G», горит постоянно, выносной светодиод тоже горит постоянно.

В режиме охраны, прибор контролирует состояние шлейфов и тревожной кнопки. В случае нарушения второго или третьего шлейфа, прибор замыкает контакты реле местного оповещения, отключает телефон и начинает дозваниваться по запрограммированным схемам (см. Схемы действий).

В случае нарушении первого шлейфа, прибор начинает отсчёт времени задержки на приход, в течении которого можно снять прибор с охраны.

По истечении задержки, прибор замыкает контакты реле местного оповещения, отключает телефон и начинает дозваниваться по запрограммированным схемам (см. Схемы действий).

В случае нарушения любого шлейфа, выносной светодиод начнёт мигать.

В случае нажатия тревожной кнопки F1 (Alarm), прибор отключает телефон и начинает дозваниваться по запрограммированным схемам (см. Схемы действий), состояние реле местного оповещения и выносного светодиода не изменяется.

Снятие с охраны.

Снятие с охраны производиться нажатием F4 (Guard), после чего, прибор прекращает все попытки дозвонится, подключает телефон, размыкает реле местного оповещения, гасит выносной светодиод и возвращается в режим ожидания.

Работа в составе охранной панели.

В режиме работы с охранной панелью, после включения питания прибор находится в режиме охраны, на индикаторе горит «PAnE», из этого режима можно выйти в режим программирования (см. Программирование)

В этом режиме работы в составе охранной панели, прибор контролирует только первый шлейф, в случае нарушения которого, прибор отключает телефон и начинает дозваниваться по запрограммированным схемам (см. Схемы действий). При восстановлении шлейфа, прибор прекращает все попытки дозвонится.

Реле местного оповещения и выносной светодиод не задействованы.

Процедура дозвона.

В случае возникновения одного или нескольких событий, прибор начинает процедуру дозвона, по составленным схемам (см. Схемы действий).

Прибор отключает телефон, снимает трубку и ждёт появления тона в линии, если тона нет, прибор кладёт трубку и через 1.5с повторяет попытку.

Если тон в линии присутствует, прибор набирает телефонный номер (в пульсовом или тоновом режиме см. Режим набора) и ожидает ответ АТС, если в течении минуты, ответ станции не появляется, прибор кладёт трубку и через 1.5с начинает набор следующего по списку номера.

Если после набора номера, появляются короткие гудки занятости, прибор кладёт трубку и через 1.5с начинает набор следующего по списку номера.

Если после набора номера, появляются длинные гудки, прибор ожидает паузы между гудками более 4с, что соответствует поднятию трубки, после чего воспроизводит голосовое сообщение четыре раза или производит тоновый донабор, если в течении минуты, трубку не снимают, прибор кладёт трубку и через 1.5с начинает набор следующего по списку номера.

По каждому телефонному номеру прибор пытается дозвонится 16раз, после успешного дозвона, номер удаляется из списка.

В процессе набора телефонного номера и номера донабора, на индикаторе отображается набираемый номер, при воспроизведении голосового сообщения отображается номер сообщения.

Программирование.

Вход в режим программирования осуществляется нажатием и удержанием функциональной клавиши F2 (Prog). На индикаторе загорается  «Pro._”, дальше следует ввести номер режима программирования, который появится на месте мигающего курсора.

- Программирование всех используемых телефонных номеров.

- Программирование всех используемых  номеров донабора.

- Запись/прослушивание голосовых сообщений.

- Составление схем действий для каждого события.

- Выбор режима набора телефонного номера (пульс/тон)

- Программирование задержки для первого шлейфа.

- Выбор режима работы Автономно/Панель

Нажатие клавиши F3 (Cancel) отменяет выбор, нажатие F2(Enter)  запускает выбранный режим, нажатие F4 (Back) возвращает прибор в исходный режим ожидания. Остальные кнопки запрещены.

Прибор автоматически возвращается в исходный режим, если в течении минуты не нажата ни одна клавиша!

- Программирование телефонных номеров.

# После входа в режим программирования телефонных номеров на индикаторе загорается «Phn._». Прибор ожидает ввода порядкового номера телефона. Введите номер от 1 до 8, он появиться на месте мигающего курсора. Нажатие клавиши F3 (Cancel) отменяет выбор, нажатие F4 (Back) возвращает прибор в предыдущий режим (с удержанием исходный). Нажатие F2 (Enter) включает режим просмотра. В  этом режиме можно просмотреть записанный телефонный номер при помощи клавиш «-->», «<--».

Повторное нажатие F2 (Enter) включает режим программирования.

В режиме программирования, введите телефонный номер (до 15  цифр, включая паузы F1). F3(Cancel) – забой последнего знака, F4(Back)- возврат в предыдущий режим (с удержанием в исходный), F2(Prog) – запись введенного номера.

- Программирование номеров до набора.

# После входа в режим программирования телефонных номеров на индикаторе загорается «Add._». Прибор ожидает ввода порядкового номера донабора. Введите номер от 1 до 8, он появиться на месте мигающего курсора. Нажатие клавиши F3 (Cancel) отменяет выбор, нажатие F4 (Back) возвращает прибор в предыдущий режим (с удержанием исходный). Нажатие F2 (Enter) включает режим просмотра. В  этом режиме можно просмотреть записанный номер донабор при помощи клавиш «-->», «<--».

Повторное нажатие F2 (Enter) включает режим программирования.

В режиме программирования, введите номер донабора (до 15  цифр, включая *, #,паузы F1). F3(Cancel) – забой последнего знака, F4(Back)- возврат в предыдущий режим (с удержанием в исходный), F2(Prog) – запись введенного номера.

- Запись/Воспроизведение голосовых сообщений.

После входа в режим запись/воспроизведение голосовых сообщений на индикаторе загорается номер последнего записанного сообщения, и остаток

времени от начала этого сообщения (общее время записи 32с.)

Запись сообщений производится только по порядку (т.е. запись любого сообщения стирает все следующие за ним). Всего может быть записано

8 сообщения произвольной длительности. Номер записанного сообщение горит постоянно, номер следующий за последним записанным мигает и может быть записан, но не может быть воспроизведён.

Запись:

Выберите порядковый номер сообщения, нажав и удерживая клавишу F2(Rec) проговорите сообщение и отпустите клавишу. Во время записи индикатор отображает оставшееся время.

Воспроизведение:

Выберите порядковый номер записанного сообщения, нажав и удерживая клавишу F3(Play) прослушайте сообщение. Во время воспроизведение индикатор отображает оставшееся время.

Нажатие F4 (Back) возвращает прибор в предыдущий режим (с удержанием исходный).

4.	Схемы действий.

Для каждого шлейфа и тревожной кнопки должны быть составлены схемы действий, которые выполнит прибор в случае возникновения этого события. Схема представляет собой последовательность действий:

1	-	набор телефонного номера

2	-	голосовое сообщение или тоновый донабор

Для каждого события может быть составлено до четырёх схем.

В режиме выбора номера события на индикаторе горит «Evt._». Прибор ожидает ввода номера события.

- первый шлейф.

- второй шлейф

- третий шлейф

- клавиша F1(Alarm)

После ввода, номер события загорается на месте мигающего курсора.

# Нажатие клавиши F3 (Cancel) отменяет выбор, нажатие F4 (Back) возвращает прибор в предыдущий режим (с удержанием исходный). Нажатие F2 (Enter) включает режим просмотра схем.

В режиме просмотра, можно просмотреть записанные схемы.

Первый разряд - мигающий номер схемы (клавиши 1-4 – выбор схемы)

Второй разряд - порядковый номер телефонного номера 0-8 (0-схема отключена)

Третий разряд - донабор /голосовое сообщение (1 - донабор, 0 - голосовое  сообщение)

Четвёртый разряд -  порядковый номер голосового сообщения или донабора 1-8.

# Повторное нажатие F2 (Enter) включает режим программирования выбранной схемы.

В этом режиме можно ввести требуемую последовательность.

Первый разряд – номер текущей схемы (в этом режиме изменить нельзя)

Второй разряд - порядковый номер телефонного номера 0-8 (0-схема отключена)

Третий разряд -  донабор/голосовое сообщение (1 - донабор, 0 - голосовое  сообщение)

Четвёртый разряд -  порядковый номер голосового сообщения или донабора 1-8.

F3(Cancel) – забой последнего знака, F4(Back)- возврат в предыдущий режим

(с удержанием в исходный), F2(Prog) – запись введенной схемы.

### В неиспользуемых схемах, на месте порядкового номера телефона нужно

ввести 0!

- Программирование  режима набора телефонного номера.

## На индикаторе мигает текущее состояние «PULS» / «tone», для переключения режима нажмите клавишу F1(P/T).

F2(Prog) – запись выбранного режима набора и выход в предыдущий режим, F4(Back)- возврат в предыдущий режим (с удержанием в исходный).

- Программирование задержки  первого шлейфа.

В этом режиме программируется задержка на уход/приход.

На индикаторе горит «dl._ _». Введите значение задержки 00-99 в секундах.

F3(Cancel) – забой последнего знака, F2(Prog) – запись установленного значения, F4(Back)- возврат в предыдущий режим (с удержанием в исходный).

- Панель/автономно

## На индикаторе мигает текущее состояние «AUTO» / «PAnE», для переключения режима нажмите клавишу F1.

F2(Prog) – запись выбранного режима набора и выход в предыдущий режим, F4(Back)- возврат в предыдущий режим (с удержанием в исходный).

Технические характеристики.

Напряжение питание			12  V.

Потребление					0.1 А.

Кол-во шлейфов				3

Нормальное сопротивление шлейфов	2.2КОм

Кол-во голосовых сообщений		8

Общая продолжительность голосовых

сообщений					32сек.

Кол-во телефонных номеров		8

Кол-во цифр в номере			15

Кол-во номеров до набора			8

Кол-во цифр в номере			15

Задержка для первого шлейфа		до 100 сек.

Подключение.

|          |           |          |          |          |          |           |_ Телефонная линия

|          |           |          |          |          |          |_  Телефон

|          |           |          |          |          |_ Реле оповещения

|          |           |          |          |_ Выносной светодиод

|          |           |          |_Третий шлейф

|          |           |_Второй шлейф

|          |_Первый шлейф

|_Питание 12 вольт